## Slide 1: Physische Architekturen variantengerecht aus Funktionalen Architekturen für Systeme (FAS) spezifizieren
Sylvia Melzer, Ulrike Wittke, Hartmut Hintze, Ralf God
Technische Universität Hamburg
Institut für Flugzeug-Kabinensysteme

## Slide 2
Stellen Sie sich vor…
… Sie haben bereits eine physische Architektur für ein System modellbasiert spezifiziert.
… Sie sollen eine neue Variante des Systems entwerfen und spezifizieren.
... Aus Kostengründen wollen Sie kein neues Modell für jede Variante erstellen.
Sie wünschten sich daher ein Vorgehen, das…
… die modellbasierte Strukturierung von neuen Varianten unterstützt.
Motivation

## Slide 3
Begriffsdefinition
Was sind Varianten?
  Eine Variante setzt sich aus einer Basis und einem differenzieren-den Anteil zusammen.
Was ist eine Produktfamilie?
  Produktfamilien stellen eine Menge verschiedener Produkte dar, die auf einer gemeinsamen Basis aufbauen. Diese Produkte verfügen über ähnliche Funktionsprinzipien, gleiche Anwendungsbereiche oder gleiche Produktionsverfahren.
Quelle: Rupp, M.: „Produkt/Markt-Strategien“, Verlag Industrielle Organisation, Zürich, 1980.
Variante
Differenzierender Anteil 1
Basis
Differenzierender Anteil 2
Basis
Differenzierender Anteil 3
Basis
Produktfamilie

## Slide 4
Einleitung
Beispiele für Varianten
Komponentenvarianten
Projekt: Active Phasing Experiment (APE)
Quelle: http://mbse.gfse.de/extdocs/ape.html
[1]: [Gumpinger, T.; Krause, D.: : Potentiale der Methode Funktionsintegration beim Leichtbau von Flugzeugküchen. Design for X, Beiträge zum 19. Symposium, Neukirchen (2008) pp. 111-118][Jonas, H.; Gumpinger, T.; Blees, C.; Krause, D.: Innovative Design of a Galley Product Platform by applying a new Modularisation Method. 4th International Conference „Supply on the Wings“, Frankfurt/Main (2009)]
Projekt: SYLVIA – Synergetische Ansätze für neuartige Module, Monumente und Systeme von zukünftigen Flugzeugkabinen
Produktvarianten
Quelle: [1]
Systemvarianten
Projekt: SiLuFra – Sichere Luftfracht-Transportkette
Quelle: Lufthansa Cargo
Quelle: Lufthansa Cargo
Projekt: SiLuFra – Sichere Luftfracht-Transportkette
Prozessvarianten
Notes: Vielfältigkeit des Variantenbegriffs

## Slide 5
Einleitung
Projekt: SiLuFra
Ziel: Optimierung von Prozessen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten
Sichere Luftfracht-Transportkette:
Konzepte, Strategien und Technologien für sichere und effiziente Luftfracht-Transportketten
+

## Slide 6
Was für Varianten gibt es in der Luftfracht-Transportkette, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten?
Einleitung
https://www.muenster.de/stadt/neuer-personalausweis.html
Quelle: Lufthansa Cargo AG
http://www.mikodata.de/produkte/rfid_/deister_electronic/udl5_uhf_rfid_mouse.html
http://www.nordicid.com/en/home/products/mobile-readers/nordic-id-medea/
Mögliche Varianten zur Personenidentifikation
Mögliche Varianten zur Frachtidentifikation

## Slide 7
Methoden zur Spezifikation von Varianten
Begriffsdefinitionen:
(nach J. A. Estefan: Survey of Model-Based Systems Engineering (MBSE) Methodologies)
Der Prozess ist eine logische Sequenz von Arbeitsschritten (Tasks), um ein spezifisches Ziel zu erreichen.
Die Methode enthält die die Arbeitstechniken zur Umsetzung der Arbeitsschritte im Prozess.
Das Werkzeug ist das technische Instrument, um die Methode mit seiner Arbeitstechnik zu unterstützen.

## Slide 8
Modellbasierter Systementwicklungsprozess
Anforderungen auf den jeweiligen Ebenen des Systementwicklungs-prozesses wie folgt spezifizieren
Methoden zur Spezifikation von Varianten
Quelle: Holt, J.; Perry, S.; Brownsword, M.: Model-Based Requirements Engineering. The Institution of Engineering and Technology, London, 2012

## Slide 9
Funktionale Architektur für Systeme (FAS)-Methode
FAS-Methode gemäß Lamm und Weilkiens
Transformation zur physischen Architektur?
Methoden zur Spezifikation von Varianten
Quelle: Lamm, J.G.; Weilkiens, T.: Happy Birthday! 5 Jahre Funktionale Architekturen nach FAS, Tagungsband zum Tag des Systems Engineering (Hrsg.: Chr. Muggeo, S.O. Schulze), S. 59-68, 2015.

## Slide 10
Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
  Projektkontext beschreiben
  Systemkontext spezifizieren
  Anforderungen ermitteln
  Anwendungsfälle modellieren
  Funktionale Blöcke und Aktivitäten definieren
  Beziehungen zwischen funktionalen Blöcken und Aktivitäten spezifizieren
  Funktionale Architektur des Systems modellieren
  Anforderungen auf jeder Ebene des Systementwicklungsprozesses definieren und dokumentieren
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
+
Variante?
Physische Architektur?

## Slide 11
Modellierung von Varianten
Unterschiedlichste Kundenanforderungen führen zu den Varianten bei der Produktgestaltung
Variantenmodellierung erfolgt gemäß der Methode nach Weilkiens
Methoden zur Spezifikation von Varianten
Quelle: Weilkiens, T.: Variant Modeling with SysML. MBSE4U Booklet Series, 2016.

## Slide 12
Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
  Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
Transfer-funktion:
F(x)
Physische Variations-Elemente
Transfer-funktion:
P(x)
Physische Variations-
Architektur
+
Funktionale Variations- Architektur

## Slide 13
  Projektkontext beschreiben
Ziel des SiLuFra-Projektes: Erhöhung der Sicherheit und gleichzeitig die Steigerung oder mindestens der Erhalt der Effizienz
Keine Technologieentwicklung
Verbesserte Einbettung und Nutzung bestehender und eingesetzter Technologien
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
+
Trusted-Forwarder-Konzept

## Slide 14
  Systemkontext beschreiben
Trusted-Forwarder-Konzept: Verbesserung der Transportprozesse vom Versender bis zum Flughafen
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren

## Slide 15
  Anforderungen ermitteln
Zu den im Trusted-Forwarder-Konzept aus den spezifizierten Security Requirements abgeleiteten funktionalen Anforderungen gehören:
  Anwendungsfälle modellieren
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren

## Slide 16
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
  Funktionale Blöcke und Aktivitäten definieren
  Beziehungen zwischen funktionalen Blöcken und Aktivitäten spezifizieren

## Slide 17
  Funktionale Architektur des Systems modellieren
  Anforderungen auf jeder Ebene des Systementwicklungs-prozesses definieren und dokumentieren
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren

## Slide 18
  Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
Die Variationspunkte einer Variante werden identifiziert,
  bei möglichst kleiner Anzahl an Variationspunkten
  mit möglichst hohem Maß an Standardisierung
Welche möglichen Varianten gibt es zur Frachtidentifikation?
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
RFID
Barcode

## Slide 19
  Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
Das funktionale System wird gemäß der Variantenmodellierung nach Weilkiens und durch Einsatz der Transferfunktion F(x) strukturiert F(x): a. Funktionales System  Variation b. Funktionales Subsystem  Variante c. Funktionale Variation  Variationspunkt
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
a.
b.
c.

## Slide 20
  Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
Output: Funktionale Variations-Architektur
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren

## Slide 21
  Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
Erstellung von physischen Architekturen
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
ibd [TrustedForwarderPhysicalArchitecture_CargoIdentification_RFID]
ibd [TrustedForwarderPhysicalArchitecture_CargoIdentification_Barcode]
1
1
2
2

## Slide 22
  Physische Architekturen variantengerecht spezifizieren
Es wird definiert mit welchen möglichen Komponenten sich die Variationspunkte realisieren lassen.
ibd [TrustedForwarderPhysicalArchitecture_CargoIdentification_RFID]
ibd [TrustedForwarderPhysicalArchitecture_CargoIdentification_Barcode]
Physische Architekturen variantengerecht
spezifizieren
http://www.mikodata.de/produkte/rfid_/deister_electronic/udl5_uhf_rfid_mouse.html
http://www.nordicid.com/en/home/products/mobile-readers/nordic-id-medea/

## Slide 23
Das Vorgehen wurde im Rahmen des SiLuFra-Projektes erarbeitet und verifiziert.
Das entworfene Trusted-Forwarder-System wurde auf der Inter Airport Europe 2015 Messe simuliert und in einem Feldversuch in Norderstedt und am Flughafen Hamburg validiert.
Validierung und Verifikation
Bild: U. Wittke
Inter Airport Europe 2015 Messe in München
Feldversuch Flughafen Hamburg
Bild: U. Wittke

## Slide 24
Wir haben gezeigt,…
… wie eine modellbasierte Strukturierung neuer Varianten unterstützt werden kann.
… wie mittels der Transferfunktion F(x) eine funktionale Variations-Architektur definiert werden kann.
…dass eine funktionale Variations-Architektur genutzt werden kann, um über die Transferfunktion P(x) physische Variations-Architekturen zu spezifizieren.
Wir haben vor…
…die Transferfunktion P(x) und die Abbildung F(x)  P(x) zu definieren, um physische Variations-Architekturen zu spezifizieren.
  Vielen Dank für Ihr Interesse!
Zusammenfassung
und Ausblick
Das Forschungsvorhaben SiLuFra (Sichere Luftfracht-Transportkette: Konzepte, Strategien und Technologien für sichere und effiziente Luftfracht-Transportketten) wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit" zum Themenfeld „Sicherheit im Luftverkehr" gefördert.