## Slide 1: Konzept zur Verhaltensmodellierung mit der Systems Modeling Language (SysML) zur Simulation varianten Systemverhaltens
David Arndt1, Sylvia Melzer1, Ralf God1, Manfred Sieber2
1Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Flugzeug-Kabinensysteme
2Airbus Operations GmbH Cabin Core System Architecture

## Slide 2
Entwicklung eines Kabinenhandtelefons
Motivation
Simulation
Kabinen-Handtelefon 2
Kabinen-Handtelefon 1
SysML-Modell mit varianter Struktur und variantem Verhalten
WIE?
Simulation varianten Systemverhaltens
WIE?
SysML-Modell
Bekannt
Neu

## Slide 3
Begriffsdefinition
Was sind Varianten?
  Eine Variante setzt sich aus einer Basis und einem differenzieren-den Anteil zusammen.
Was ist eine Produktfamilie?
  Produktfamilien stellen eine Menge verschiedener Produkte dar, die auf einer gemeinsamen Basis aufbauen. Diese Produkte verfügen über ähnliche Funktionsprinzipien, gleiche Anwendungsbereiche oder gleiche Produktionsverfahren.
Quelle: Rupp, M.: „Produkt/Markt-Strategien“, Verlag Industrielle Organisation, Zürich, 1980.
Variante
Differenzierender Anteil 1
Basis
Differenzierender Anteil 2
Basis
Differenzierender Anteil 3
Basis
Produktfamilie

## Slide 4
Struktur- und Verhalten von Systemen beschreiben
Werkzeuge Cameo Systems Modeler IBM® Rational® ( No Magic ) Rhapsody® http://www.nomagic.com/ ( IBM Rational ) http://www-03.ibm.com/software/products/en/ratirhapfami
Einleitung

## Slide 5
Kabinen-Handtelefon
  Teil des Kabinen-Management-Systems
  Kommunikationssystem in der Kabine
  Art der Kommunikation: Passagieransagen und Telefonie
PA-Funktion (Passenger Address System)
  Für Ansagen an die Passagiere
Interphone-Funktion
  Zur Kommunikation zwischen den Crew Mitgliedern
Das Kabinen-Handtelefon

## Slide 6
Verhaltensmodell des Kabinen-Handtelefons 1
Zustandsmaschine
SysML-Modell des Kabinen-Handtelefons
Betriebsmodi: ausgeschaltet (Zustand handsetOff), eingeschaltet (Zustand handsetOn),
aufgehängt (Zustand onHook),
abgenommen (Zustand offHook)
Spezifische Betriebszustände
während der Benutzung, z.B.: Passagieransage (Zustand PAActive),
Interphone (Zustand interphoneActive).

## Slide 7
Unterschiede der beiden Kabinen-Handtelefone 1 und 2
#Passagiere: viel
#Bereiche: viel
#Kabinen-Handtelefone: viel
#Passagiere: wenig
#Bereiche: wenig
#Kabinen-Handtelefone: wenig
Kabinen-Handtelefon 2
in Flugzeug 2
Kabinen-Handtelefon 1
in Flugzeug 1
Bekannt
Neu
Variantes Systemverhalten
Bildquellen http://www.aircraft.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/brochures_publications/Airbus_Aircraft_Family_figures_brochure_-_June_2017.pdf
Single Aisle
Kurzstrecke
Macrobody
Langstrecke
Notes: Ein Standardrumpfflugzeug (englisch standard body) oder Schmalrumpfflugzeug (engl. narrow body wörtlich übersetzt ‚schmaler Körper‘) ist ein Verkehrsflugzeug mit nur einem Kabinengang (engl. single aisle) sowie bis zu sechs Sitzen pro Reihe in der Economy Class, in einem Ausnahmefall[1] sogar sieben.[2] Die Verwendung der Begriffe ist nur bei Strahlflugzeugen üblich.
Ein Großraumflugzeug (englisch wide-body, wörtlich übersetzt ‚breiter Rumpf‘, oder twin-aisle ‚zwei Gänge‘) ist ein Verkehrsflugzeug mit mehr als fünf Meter Rumpfdurchmesser und mindestens zwei Gängen in der Passagierkabine, die auch eine zweite Ebene aufweisen kann. In diesen 3 Eigenschaften unterscheiden sie sich von den Schmalrumpfflugzeugen.
Narrow-Body: Schlanker Rumpf mit einem Mittelgang (sigle Aisle), für Kurz- undMittelstrecke eingesetzt…
Wide-Body: Großraumflugzeug mit zwei Mittelgängen
Macrobody/Two Deck: Großraumflugzeug mit zwei Passagierdecks für Langestrecke

## Slide 8
Vorgehensweise zur Erstellung eines Modells für das Kabinen-Handtelefon 2
Kabinen-Handtelefon 2
in Flugzeug 2
Neu
Simulation varianten Systemverhaltens
WIE?
SysML-Modell mit varianter Struktur und variantem Verhalten
WIE?
Ziel: kein separates Modell für jede Variante
Konzepterstellung zur Modellierung varianten Systemverhaltens
Werkzeugauswahl zur Simulation varianten Systemverhaltens
Variantes Systemverhalten

## Slide 9
Modellierung von Varianten mit der SysML 1.4
Verhaltensdiagramme
Lösungsansatz
Herausforderungen bei der Unterscheidung zwischen Basis und differenzierenden Anteilen.

## Slide 10
VAMOS-Konzept: Varianten durch Vererbung modellieren
  Hinsichtlich Struktur detailliert untersucht, aber nicht für das Verhalten.
  Hier: Anwendung der Vererbungsidee auf Systemverhalten.
Lösungsansatz
Weilkiens, T.: Variant Modeling with SysML. MBSE4U Booklet Series, 2016.

## Slide 11
Varianten-Modellierung durch Spezialisierung von Verhaltens-elementen
SysML-Spezifikation ist bezüglich der Spezialisierung von Verhaltens- elementen semantisch nicht spezifiziert.
Lösungsansatz

## Slide 12
Herausforderung bei der Vererbung von Verhaltenselementen
Für jeden Block ist nur eine Zustandsmaschine zur Spezifikation des Verhaltens zulässig (Classifier Behavior).
Mehrere Zustandsmaschinen sind einem Block zur Spezifikation des Verhaltens zugeordnet (Owned Behavior).
In den SysML-Werkzeugen wird keine syntaktische (IBM Rational Rhapsody) oder semantische (Cameo Systems Modeler) Speziali-sierung von Zustandsmaschinen angeboten.
Lösungsansatz

## Slide 13
Werkzeugspezifische Anpassung des Spezialisierungskonzeptes
  Varianten im Systemverhalten können mittels Spezialisierung über Blöcke modelliert werden:
Lösungsansatz

## Slide 14
Werkzeugspezifische Anpassung des Spezialisierungskonzeptes
  Eine Spezialisierung von Verhaltenselementen kann durch den „Umweg“ der Spezialisierung von Blöcken vorgenommen werden.
Lösungsansatz

## Slide 15
Gegenüberstellung der Lösungen
  SysML-konformes Konzept: Werkzeugtechnisches Konzept:
Ein mit der SysML 1.4 konformes Konzept zur Variantenmodellierung ist syntaktisch und semantisch korrekt formulierbar, aber nicht werkzeugtechnisch umzusetzen.
Werkzeugtechnische Lösung: eine Verhaltensbeschreibung einem Block zuordnen.
Lösungsansatz
Notes: Ein mit der SysML 1.4 konformes Konzept zur Variantenmodellierung ist links in Bild 3 syntaktisch und semantisch korrekt formuliert und graphisch repräsentiert. Mit dem SysML-Werkzeug Rational Rhapsody lässt sich dieses
Konzept jedoch weder syntaktisch noch semantisch in einem Blockdefinitionsdiagramm umsetzen und mit dem SysML-Werkzeug Cameo Systems Modeler ist lediglich eine syntaktische Anwendung der Spezialisierung
einer Zustandsmaschine in einem Blockdefinitionsdiagramm möglich. Hinsichtlich einer werkzeugtechnischen Umsetzung der SysML besteht daher der Bedarf – so wie es auch ein klassischer SysML-Ansatz vorsieht – eine
Verhaltensbeschreibung einem Block zuzuordnen. Dementsprechend wurde, getrieben durch die werkzeugtechnischen Restriktionen, nach einem anderen Konzept gesucht, welches mit beiden hier verwendeten Werkzeugen von
IBM [IB17] und No Magic [NM14] umsetzbar ist.

## Slide 16
Modellierung des varianten Systemverhaltens von Kabinen-Handtelefonen mit dem Werkzeug IBM Rational Rhapsody
Lösungsansatz
Notes: Für ein mit dem Werkzeug Cameo Systems Modeler erzeugtes Modell mit Verhaltensvarianten gemäß Kapitel 3, muss im Simulationsmodell für jede Variante ein eigenes Zustandsdiagramm mit vielen invarianten Elementen erstellt werden. Das liegt daran, dass Elemente (z.B. Zustände) einer Zustandsmaschine nicht gleichzeitig in einer anderen Zustandsmaschine erscheinen dürfen.

## Slide 17
Simulation des varianten Systemverhaltens mit dem Werkzeug IBM Rhapsody zur Validierung
  Simulation von Varianten ist in IBM Rational Rhapsody grundsätzlich möglich.
  Problem: Compiler vernachlässigt bei der Codeerstellung für die Varianten den Basis-Anteil des Systems, was zu Fehlermeldungen führt.
  Lösung: Verwendung der Stereotypen: Static und Varies
Simulation varianten Systemverhaltens
Notes: Anders kann mit dem Werkzeug Rational Rhapsody ein Modell mit Verhaltensvarianten gemäß Kapitel 3 innerhalb eines einzigen Zustandsdiagramms generiert werden, indem im vorliegenden Fall weitere Stereotypen verwendet werden: Static und Varies. Varies liefert für eine Simulation die notwendige Information, dass ein Block mit dem Stereotypen VariationPoint Varianten enthält. Static liefert die notwendige Information, dass bei der Erzeugung von Quellcode für ein Variantenmodell diese statischen Basiselemente zuzüglich der jeweiligen differenzierenden Anteile zur Simulation herangezogen werden müssen. Ohne die Verwendung dieser beiden präzisierenden Stereotypen sind eine Quellcodeerzeugung und Simulation nicht möglich.
Ein für ein Kabinen-Handtelefon mit variantem Systemverhalten und dem Werkzeug Rational Rhapsody erzeugtes Simulationsmodell ist in Bild 5 dargestellt. Soll ein hinsichtlich seines Verhaltens nicht variantes Kabinen-Handtelefon simuliert werden, so kann über die erzeugte Animation der Zustandsdiagramme eine Validierung des Systems ohne weiteres direkt vorgenommen werden. Sofern Simulationsmodelle mit Verhaltensvarianten simuliert werden sollen, so erfordert dies für die Animation eine vollständige Überschreibung der spezialisierten Zustandsdiagramme einer Variante. Diese Notwendigkeit des Überschreibens entkoppelt die Zustandsdiagramme von der Basis. Allerdings werden hierdurch alle Elemente in der Variante veränderbar. Weiterhin werden Änderungen in der Basis nach dem Überschreiben nicht mehr an die Variante vererbt. Somit ist die Konsistenz eines simulierbaren und animierten Modells nicht sichergestellt, da Änderungen der Basis nicht mehr an die Varianten vererbt werden.

## Slide 18
Simulation des varianten Systemverhaltens in IBM Rhapsody zur Validierung
  Static liefert die notwendige Information, dass bei der Erzeugung von Quellcode für ein Variantenmodell diese statischen Basiselemente zuzüglich der jeweiligen differenzierenden Anteile zur Simulation herangezogen werden müssen.
  Varies liefert für eine Simulation die notwendige Information, dass ein Block mit dem Stereotypen VariationPoint Varianten enthält.
Simulation varianten Systemverhaltens
Notes: Anders kann mit dem Werkzeug Rational Rhapsody ein Modell mit Verhaltensvarianten gemäß Kapitel 3 innerhalb eines einzigen Zustandsdiagramms generiert werden, indem im vorliegenden Fall weitere Stereotypen verwendet werden: Static und Varies. Varies liefert für eine Simulation die notwendige Information, dass ein Block mit dem Stereotypen VariationPoint Varianten enthält. Static liefert die notwendige Information, dass bei der Erzeugung von Quellcode für ein Variantenmodell diese statischen Basiselemente zuzüglich der jeweiligen differenzierenden Anteile zur Simulation herangezogen werden müssen. Ohne die Verwendung dieser beiden präzisierenden Stereotypen sind eine Quellcodeerzeugung und Simulation nicht möglich.
Ein für ein Kabinen-Handtelefon mit variantem Systemverhalten und dem Werkzeug Rational Rhapsody erzeugtes Simulationsmodell ist in Bild 5 dargestellt. Soll ein hinsichtlich seines Verhaltens nicht variantes Kabinen-Handtelefon simuliert werden, so kann über die erzeugte Animation der Zustandsdiagramme eine Validierung des Systems ohne weiteres direkt vorgenommen werden. Sofern Simulationsmodelle mit Verhaltensvarianten simuliert werden sollen, so erfordert dies für die Animation eine vollständige Überschreibung der spezialisierten Zustandsdiagramme einer Variante. Diese Notwendigkeit des Überschreibens entkoppelt die Zustandsdiagramme von der Basis. Allerdings werden hierdurch alle Elemente in der Variante veränderbar. Weiterhin werden Änderungen in der Basis nach dem Überschreiben nicht mehr an die Variante vererbt. Somit ist die Konsistenz eines simulierbaren und animierten Modells nicht sichergestellt, da Änderungen der Basis nicht mehr an die Varianten vererbt werden.

## Slide 19
  Anwendbarkeit Modellierung von Passagieranzeigen
  Ergebnis:
  Passagieranzeige konnte mit dem Konzept zur Variantenmodellierung erfolgreich angewendet werden.
  Simulation varianten Systemverhaltens für andere Systeme ist möglich.
Validierung

## Slide 20
  Entwicklung eines SysML-konformen Konzepts zur Modellierung von varianten Systemverhaltens möglich, aber nicht immer werkzeug-technisch umsetzbar.
  Werkzeugtechnische Anpassung des Konzepts vorgestellt (für Cameo Systems Modeler und für IBM Rational Rhapsody).
  Erfolgreiche Anwendbarkeit des werkzeugtechnisch angepassten Konzepts am Beispiel von Kabinen-Handtelefonen gegeben.
  Realisierung der Simulation von varianten Verhaltensdiagrammen (Kabinenhandtelefon und Passagieranzeige).
  FAZIT: Eine Verhaltensmodellierung erfordert in der SysML die Spezifikation von Verhaltenselementen sowie deren werkzeug-technische Adaption.
  Vielen Dank für Ihr Interesse!
Zusammenfassung
Der modellbasierte Systementwurf von Kabinensystemen ist auch Teil des LuFo V-2 Forschungs-projektes ConCabInO Information Centric Operation of Future Connected Cabin an welchem das Institut für Flugzeug-Kabinensysteme beteiligt ist. Dieses Projekt wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.
Notes: Ziel dieser hier vorgestellten Arbeit war es, ein SysML-1.4-konformes Konzept zur Verhaltensmodellierung so zu entwerfen, dass sich dieses mit SysML-Werkzeugen, hier Rational Rhapsody und Cameo System Modeler, umsetzen lässt. Die Möglichkeit zur anschließenden Simulation der varianten Verhaltensdiagramme war dabei die wichtige Randbedingung. Es konnte gezeigt werden, dass sich mit der VAMOS-Methode zwar SysML-1.4-konforme Konzepte zur Verhaltensmodellierung definieren lassen, dass sich diese aber nicht alle mit Rational Rhapsody und Cameo Systems Modeler umsetzen lassen. Folglich wurde für Rational Rhapsody ein werkzeugspezifisch adaptiertes Konzept entworfen, welches einerseits die Modellierung varianten Verhaltens ermöglicht und schließlich auch eine anschließende Simulation der Verhaltensdiagramme erlaubt. Es gelingt damit die Modellierung varianten Systemverhaltens bei heute üblichen Produktlinien bzw. Produktfamilien. Grundsätzlich ist die Anwendbarkeit des Konzeptes über Werkzeuggrenzen hinaus nicht eingeschränkt, weil das Konzept neben der SysML-Konformität auch konform zum objektorientierten Paradigma ist.